## Slide 1
Лабораторная работа №1
Освоение инструментальной среды для выполнения лабораторных работ

## Slide 2
Структура процессора i8086 для программиста и обзор системы команд
Для программиста при программировании на языке ассемблера микропроцессор i8086 имеет в своём составе 14 шестнадцатиразрядных регистров:
регистры общего назначения (РОН) – AX, BX, CX, DX, SI, DI ;
сегментные регистры – CS, DS, ES, SS;
специальные регистры – IP,SP, BP, FLAGS.

## Slide 3
Регистры общего назначения
Регистры общего назначения (16 разрядные):
AX(AH, AL), BX(BH, BL), CX(CH, CL), DX(DH, DL) делятся программно на пары однобайтных регистров и используются для хранения данных (8 или 16 битных);
SI, DI – шестнадцатиразрядные регистры для хранения данных.
AX (16 бит) | AH (8 бит) | AL (8 бит)
BX (16 бит) | BH (8 бит) | BL (8 бит)
CX (16 бит) | CH (8 бит) | CL (8 бит)
DX (16 бит) | DH(8 бит) | DL (8 бит)
SI (16 бит) |  | 
DI (16 бит) |  | 

## Slide 4
Сегментные регистры
Регистры CS, DS, ES, SS – хранят адреса сегментов в памяти (кодового, данных, дополнительных данных,стека) и не могут использоваться для хранения данных.
CS (16 бит) | Начало сегмента кода (программы) в ОП
DS (16 бит) | Начало сегмента данных программы в ОП
ES (16 бит) | Начало дополнительного сегмента в ОП
SS (16 бит) | Начало сегмента стека программы в ОП

## Slide 5
Специальные регистры
SP, BP – указатель и база стека, соответственно, обеспечивают доступ к данным в стеке, могут использоваться для хранения данных, но делать это не рекомендуется, так как при этом возможно нарушение адресации в стеке, особенно при использовании SP.
IP – регистр инструкций (счетчик команд) – хранит адрес следующей исполняемой команды (относительно смещения).
FLAGS – регистр флагов содержит набор битовых флагов, определяющий результат выполнения предыдущей команды.
SP (16 бит) | Указатель начала стека в ОП
BP (16 бит) | Указатель начала базы в ОП
IP (16 бит) | Указатель (счетчик) команд ОП
FLAGS (16 бит) | Регистр флагов

## Slide 6
OF
SF
ZF
CF
Флаги

## Slide 7
Оперативная память
Память, с которой взаимодействует процессор при выполнении программы, называется Оперативным Запоминающим Устройством(ОЗУ) или Random Access Memory(RAM). Также используется аббревиатура – ОП.
Память состоит из набора однобайтных ячеек, обращение к которым происходит по их номерам(физическим адресам). Адресация начинается с 0000
Исполняемая программа (загруженный exe-файл) в ОП состоит из трех последовательно расположенных сегментов (частей). Начало каждого сегмента определяется значением регистров DS (данные), CS (код программы), SS (стек программы).
Значение этих регистров определяется при линковке программы (Tlink).

## Slide 8
Используемый инстументарий
Для получения exe-файла и его отладки будут нужны:
текстовый редактор – Notepad, Notepad++ и др. -> file.asm
компилятор языка ассемблера – Tasm -> file.obj
линковщик – Tlink -> file.exe
отладчик - Td
Tasm, Tlink, Td – это 16-ти разрядные приложения и для их работы в Windows 7, 8, 10 потребуется приложение "Dosbox".
Внутри этого приложения будет использоваться файловый менеджер Norton Commander (NC)

## Slide 9
Структура данных и кода в оперативной памяти
сегмент данных
(данные)
сегмент кода
(код
программы)
сегмент стека
(необязателен)
оперативная
память
регистр DS
регистр CS
регистр SS
программа
в ОП

## Slide 10
Turbodebugger (отладчик)
окно процессора
(код программы)
окно флагов
процессора
окно стека
(стек)
окно регистров процессора
окно ОП
(данные)

## Slide 11
Окно процессора
окно
памяти
столбец адресов
команд
столбец кодов
команд
два столбца
мнемоники команд
команда mov ax,5B42 находится в ОП по адресам 0000 – 0002 (занимает три байта) и имеет код - B8425B

## Slide 12
Окно ОП (ОЗУ)
значение ds=5B42
по адресу ОЗУ = 5B42+0000=5B42 значение байта=0Аh
по адресу ОЗУ = 5B42+0001=5B42 значение байта=00h
по адресу ОЗУ = 5B42+0002=5B42 значение байта=14h
столбец адресов
байт ОП
значение байт
по этим адресам
символьное отображение
байтов

## Slide 13
Окно регистров
регистр АХ=5В42h=0101101110000010b
столбец имен
регистров
столбец значений
регистров

## Slide 14
Окно флагов
CF=0, ZF=0
имя флага
значение флага

## Slide 15
окно стека: адрес байта, значение байта
окно
стека

## Slide 16
Задание на лабораторную работу и порядок её выполнения смотри в файле:
Лабораторная работа №1 часть 2 Задание.docx
окно
стека