## Slide 1
Минимизация булевых функций
эвристическим методом

## Slide 2
Эвристический метод диаграмм Вейча (карт Карно) для минимизации булевых функций.
Диаграмма Вейча это еще один способ представления булевых функций.
Диаграмма Вейча представляет собой таблицу, каждой клетке которой устанавливается соответствие с одним из наборов аргументов функции.
Внутри этой клетки записывается значение функции на этом наборе.
Число клеток равняется 2n, где n ─ число аргументов функции.

## Slide 3
Вот пример задания булевой функции с использованием диаграммы Вейча:
X1X2X3
X1X2X3

## Slide 4
Клетки в таблице расположены специальным образом так, что две соседние клетки, имеющие соседнюю грань, отличаются только одним значением аргумента.
X1X2X3
X1X2X3
склеиваются по Х1

## Slide 5
Это позволяет визуально определить возможность выполнения операции склеивания конституент "1" или "0" ( ).
В таблице это показывается объединением этих клеток.

## Slide 6
Затем, если в диаграмме обнаруживается соседняя (имеющая общую грань) объединенная пара клеток, то происходит объединение 4-х клеток, затем, если возможно, то 8-ми клеток и т.д. в общем случае 2n клеток (n=0,1,2,3…).

## Slide 7
Такое объединение клеток приводит к нахождению простых импликант функции.
Затем нужно выбрать минимальное число простых импликант функции, которые поглощают все конституенты "1" (или "0" для МКНФ) и содержат в сумме наименьшее число букв.
Примечание: при нахождении минимальной конъюнктивной формы (МКНФ) склеиваются нули и в литературе используют термин "имплицента", а не импликанта как в ДНФ.

## Slide 8
Ясно, что получаемый результат в этом случае зависит от умственных способностей и опыта человека, выполняющего эту работу.
Поэтому такой метод называется эвристическим. Рассмотрим минимизацию булевых функций методом диаграмм Вейча.

## Slide 9
Рассмотрим диаграммы Вейча для функций:
от 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, и 6-ти переменных.
Очевидно, что для функции от n переменных каждая клетка диаграммы Вейча имеет n соседних клеток.
Расположение наборов аргументов в них зависит от того, как обозначены аргументами стороны диаграммы.
Приведенные далее диаграммы Вейча наиболее удобны для использования (как для заполнения, так и для поиска соседних клеток).

## Slide 10
Диаграммы Вейча для функций от 2-х и 3-х переменных:
цилиндр

## Slide 11
Диаграмма Вейча для функции от 4-х переменных:
тор

## Slide 12
Диаграмма Вейча для функции от 5-ти
переменных:
ось симметрии

## Slide 13
Диаграмма Вейча для функции от 6-ти переменных:
оси симметрии

## Slide 14
Рассмотрим нахождение по диаграмме Вейча МДНФ, а потом на отдельном примере покажем отличие при получении МКНФ.
Склеивание надо начинать с "1", имеющих в соседних клетках наибольшее количество "0".
Рассмотрим минимизацию функции Y1 от 3-х переменных.

## Slide 15
Возможно четыре максимальных склеивания (по 2 единицы). Каждому склеиванию соответствует одна простая импликанта.
Это означает, что функция имеет 4 простых импликанты (помечено зеленым).
Получаем:

## Slide 16
Когда записывается аналитическое выражение для СкДНФ (дизъюнкция всех простых импликант), в записи каждой импликанты остаются только те аргументы функции, по которым не была выполнена операция склеивания.

## Slide 17
Конституенту "1" на наборе 001 можно склеить с конституентой "1" на наборе 000 или на на наборе 101. Обе получаемые импликанты содержат по две буквы.

## Slide 18
Функция Y1 будет иметь две минимальные формы, содержащие 6 букв, в зависимости от склеивания "1" на наборе аргументов 001:
выбираем одну из них

## Slide 19
Рассмотрим минимизацию функции Y2 от 4-х переменных.
необязательные простые импликанты

## Slide 20
Функция Y2 как видно из диаграммы Вейча имеет одну минимальную форму, содержащую 9 букв:
если добавить необязательные
простые импликанты, то получим
v X2X3X4

## Slide 21
Важно помнить!
Если склеиваются:
2 единицы (21) для функции n переменных, то соответствующая импликанта запишется (n-1) количеством букв;
4 единицы (22) для функции n переменных, то соответствующая импликанта запишется (n-2) количеством букв;
2m единиц (на общий случай) для функции n переменных, то соответствующая импликанта запишется (n-m) количеством букв.
Это надо всегда проверять.

## Slide 22
Рассмотрим минимизацию функции Y3 от 5-х переменных. Y3 задана непосредственно диаграммой Вейча.
Y3
Функция Y3 как видно из диаграммы Вейча имеет одну минимальную форму, содержащую 14 букв:

## Slide 23
По диаграмме Вейча видно, что все простые импликанты вошли в МДНФ, а значит СкДНФ Y3 совпадает с минимальной формой.
Y3
Функция Y3 как видно из диаграммы Вейча имеет одну минимальную форму, содержащую 14 букв:

## Slide 24
Рассмотрим минимизацию функции Y4 от 6-х переменных. Y4 задана непосредственно диаграммой Вейча.

## Slide 27
Нахождение МКНФ
Чтобы по диаграмме Вейча найти МКНФ, нужно использовать для обозначения ее сторон инверсное обозначение переменных (в соответствие с правилами записи "конституенты 0"). Рассмотрим пример нахождения МКНФ функции от трех переменных.

## Slide 28
Есть другой способ получения МКНФ по диаграмме Вейча, который получил большее распространение. В этом способе находят МДНФ отрицания функции, а затем взяв отрицание над левой и правой частью, выполняют преобразования в правой части. Рассмотрим пример.

## Slide 29
Взяв отрицание над левой и правой частью делаем преобразования:
Получили тоже самое выражение для МКНФ.