## Slide 1
Алгоритмы операций
сложения/вычитания
чисел с ФТ

## Slide 2
[X]2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
[Y]2 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
[S]2 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Переведем полученный результат в восьмеричную систему счисления. Получаем S=110(8). Выполним проверку сложения через восьмеричную систему:
Результат верен.
X |  |  | 5 | 3
Y |  | + | 3 | 5
S | = | 1 | 1 | 0
Алгоритм сложения целых чисел в дополнительном коде
Так как в данном коде знаковый и числовой разряды рассматриваются как единое целое, то сумматор дополнительного кода выполняет над ними одинаковые действия.
Примеры сложения (S=X+Y) в разных форматах с ФТ для восьмиразрядного процессора.
Пример: X=53(8)=101011(2); Y=35(8)=11101(2).
SF=0; СF=0; ZF=0; OF=0
0
SF=0; СF=0; ZF=0; OF=0

## Slide 3
Пример: X= – 53(8)= – 101011(2)= – 0101011(2) Y=35(8)=11101(2) =0011101(2)
SF=1; СF=0; ZF=0; OF=0.
Переведем полученный результат в восьмеричную систему счисления. Так как результат сложения имеет отрицательный знак, то вначале нужно перевести его из дополнительного кода в двоичную систему счисления. Получаем:
S= – 0001110(2)= – 1110(2)= – 16(8). Выполним проверку сложения через восьмеричную систему:
Результат верен.
[X]2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
[Y] 2 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
[S] 2 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
X |  | – | 5 | 3
Y |  | + | 3 | 5
S | = | – | 1 | 6
результат инверсии + 1

## Slide 4
Алгоритм сложения дробных чисел с ФТ.
Пример: X= – 0,53(8)= – 0,101011(2)
Y=0,35(8)=0,011101(2).
[X]2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
[Y]2 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
[S]2 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
SF=1; СF=0; ZF=0; OF=0.
Переведем полученный результат в восьмеричную систему счисления. Так как результат сложения имеет отрицательный знак, то вначале нужно перевести его из дополнительного кода в двоичную систему счисления. Получим S= – 0,0011100(2)= – 0,001110(2)= – 0,16(8). Выполним проверку сложения через восьмеричную систему:
X |  | – | 0, | 5 | 3
Y |  | + | 0, | 3 | 5
S | = | – | 0, | 1 | 6
Алгоритм сложения дробных чисел в формате с ФТ ничем не отличается от алгоритма сложения целых чисел в формате с ФТ. Аналогичен алгоритм и для смешанных чисел в формате с ФТ.
результат инверсии + 1

## Slide 5
Алгоритм вычитания операндов
В настоящее время в цифровых процессорах используется как сумматор, так и вычитатель.
Вычитатель – это комбинационная схема на два входа и один выход, во многом аналогичная сумматору. На один вход подается уменьшаемое, на другой – вычитаемое, а на выходе получается разность и результат заема для старшего разряда.
Но в простых цифровых процессорах нет вычитателя, и для операции вычитания используется сумматор.
В этом случае операция вычитания Х – Y выполняется на сумматоре как Х+( –Y).

## Slide 6
Поэтому в ОА для сложения параллельным способом, который был представлен ранее на рисунке, есть две микрооперации:
инверсия РСМ (РСМ:= ¬РСМ),
прибавление 1 в младший разряд сумматора (СМ:= СМ+1).
Вместе эти две микрооперации позволят получить на входе сумматора СМ значение операнда, находящегося в РСМ (в дополнительном коде) со знаком «минус».

## Slide 7
«Исключительные» случаи при выполнении операции сложения (вычитания)
В цифровом процессоре при сложении или вычитании
[ 25 – (– 50)=25+50] возможны случаи, когда полученный результат не помещается в разрядную сетку процессора. Пример: сложить X и Y
X=53(8)=101011(2); Y=161(8)=1110001(2).
SF=1; СF=0; ZF=0; OF=1.
Переведем полученный результат в восьмеричную систему счисления. Получаем S= -144(8). Выполним проверку сложения через восьмеричную систему:
Т.е. результат неверен, из-за переполнения разрядной сетки.
[X]2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
[Y]2 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[S]2 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
X |  |  | 5 | 3
Y | + | 1 | 6 | 1
S | = | 2 | 3 | 4

## Slide 8
Переполнение разрядной сетки может быть только в случае если:
выполняется сложение операндов с одинаковыми знаками;
выполняется вычитание операндов с разными знаками.
Такой случай называется «исключительным», так как сложение (вычитание) не может быть завершено с получением правильного результата.

## Slide 9
В алгоритме сложения (вычитания) предусматривается ветвь для обработки этой ситуации.
«Исключительный» случай переполнения разрядной сетки получил название – «переполнение».
Переполнение может быть обнаружено или аппаратными, или программными средствами. В случае возникновения переполнения, операция сложения (вычитания) завершается установлением значения флага OF (overflow) равным «1».
Переполнение может быть обнаружено по одному из следующих способов.

## Slide 10
Первый способ основан на том, что если знаки исходных слагаемых одинаковы, а знак суммы противоположен знаку слагаемых – это переполнение.
Посмотрим тот же пример для восьмиразрядного процессора, работающего в дополнительном коде с целыми числами в формате с ФТ.
X=53(8)=101011(2); Y=161(8)=1110001(2).
[X]2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
[Y]2 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[S]2 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SF=1; СF=0; ZF=0; OF=1.
Флаг OF=1, так как знаки исходных слагаемых положительные, а знак суммы – отрицательный. В этом случае результатом операции сложения будет значение флага OF=1, а не значение регистра РСМ (там неверный результат).
Недостатком этого способа является необходимость хранения знаков слагаемых операндов до момента получения суммы, что требует дополнительных аппаратных или программных затрат.

## Slide 11
Второй способ основан на сравнении значений переносов из старшего числового бита в знаковый и из знакового бита – во флаг CF.
Если значение переносов равны – переполнения нет, если не равны – есть переполнение.
[X]2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
[Y]2 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[S]2 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1
1
0
0
0
1
0
переполнение

## Slide 12
Также по значению этих переносов можно определить, в какую область произошло переполнение:
00 – нет переполнения, сумма положительная,
01 – переполнение в область положительных чисел,
10 – переполнение в область отрицательных чисел,
11 – нет переполнения, сумма отрицательная.
Недостаток этого способа в том, что при его аппаратной реализации необходимо обеспечить доступ к цепям переноса в сумматоре (это не всегда возможно), а при программной – получить значения этих переносов возможно только с очень большими затратами программного кода.

## Slide 13
Рассмотрим пример такого способа для восьмиразрядного процессора, работающего в дополнительном коде с целыми числами в формате с ФТ (строка «С» таблицы показывает значение переноса в каждом разряде).
X=−53(8)= − 101011(2); Y= − 161(8)= − 1110001(2).
[X]2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
[Y]2 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
С |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[S]2 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Флаг OF=1, так как значение переноса из старшего числового бита равно 0, а из знакового бита равно 1 (переполнение в область отрицательных чисел). В этом случае результатом операции сложения будет значение флага OF=1, а не значение регистра РСМ (там неверный результат).

## Slide 14
Примеры команд сложения/вычитания в процессоре i8086:
ADD AX,BX -> AX:=AX+BX; сложение 16-х регистров
ADD BL,AL -> BL:=BL+AL; сложение 8-х регистров
ADC AX,BX -> AX:=AX+BX+C; сложение 16-х регистров с учетом переноса от предыдущего сложения
SUB AX,BX -> AX:=AX-BX;
SUB BL,AL -> BL:=BL-AL;
SBB AX,BX -> AX:=AX-BX-C

## Slide 15
Пример обработки переполнения при вычислении y=a+b:
dseg segment para
a dw ? ; операнд a (слово - 16 бит)
b dw ? ; операнд b (слово - 16 бит)
y dw ? ; результат y (слово - 16 бит)
err db ? ;индикатор переполнения, если =0, то его нет, иначе есть
dseg ends
cseg segment para
assume cs:cseg,ds:dseg,ss:stseg
mov ax,dseg ; загрузка адреса
mov ds,ax ; начала сегмента данных в ОП
mov err,0 ;обнуление индикатора перед началом вычисления
mov ax, a
add ax, b
jo overf ; проверка флага OF
mov y,ax ; пересылка результата в память
jmp quit
overf: mov err,1 ;есть переполнение, установка индикатора в «1»
quit: mov ax, 4c00h ; код завершения 0
int 21 ; выход в dos
code ends