## Slide 1
Сложение операндов, у которых
разрядность кратна разрядности процессора

## Slide 2
Если на n-разрядном процессоре (например,16-разрядном ) надо сложить 2*n-разрядные операнды (32-разрядные) X и Y, то это можно сделать следующим образом.
Х поместить в регистры АХ и ВХ;
Y поместить в регистры СХ и DX.
AX:=X (младшие 16 бит); BX:=X (старшие 16 бит);
CX:=Y (младшие 16 бит); DX:=Y (старшие 16 бит);

## Slide 3
Тогда:
dseg segment para
xlow dw ?; младшие 16 бит операнда X
xhigh dw ?; старшие 16 бит операнда X
ylow dw ?; младшие 16 бит операнда Y
yhigh dw ?; старшие 16 бит операнда Y
err db ?;индикатор переполнения, если =0, то его нет, ;иначе есть
dseg ends
mov AX, XLOW ; из ОЗУ младшие 16 бит X
mov BX, XHIGH ; из ОЗУ старшие 16 бит X
mov CX, YLOW ; из ОЗУ младшие 16 бит Y
mov DX, YHIGH ; из ОЗУ старшие 16 бит Y
ADD AX, CX ; сложение младших 16 бит
ADC BX, DX ; сложение старших 16 бит
JO err
Результат сложения будет в (BX-старшие,AX-младшие разряды).