## Slide 1
СЛОЖЕНИЕ/ВЫЧИТАНИЕ
ЧИСЕЛ С ПТ

## Slide 2
Вначале рассмотрим сложение чисел в экспоненциальной (показательной) форме в десятичной системе счисления.
Сложить Х+У, где
Х=2000000,
У=1500
Х+Y=2000000+1500=2001500 -
Как сложить эти числа если они будут представлены в экспоненциальной форме?
обычное сложение

## Slide 3
Пусть они будут представлены в следующем виде:
Х=2000000=20*105 (20е5),
У=1500=15*102(15е2)
Сложение в экспоненциальной форме
вначале приводим числа к одинаковому порядку:
Х=20*105
У=0,015*105
2. сложение мантисс
20+0,015=20,015
3. результат
Х+У=20,015*105=2001500

## Slide 4
Алгоритм операции сложения / вычитания в формате с плавающей точкой
Рассмотрим общие положения по сложению /вычитанию операндов с плавающей точкой в цифровом процессоре.
Исходя из ранее рассмотренного в формате с плавающей точкой операнды X и Y представляются как:
Х=МX*2Рх,
где 0,1(d)≤МX<1(d) и Pmin<=PX<=Pmax
Y=МY*2Рy,
где 0,1(d)≤МY<1(d) и Pmin<=PY<=Pmax
(d – основание системы счисления)

## Slide 5
Полученная сумма Z=Х+Y также должна быть представлена (если не возникло исключение) как:
Z=МZ*2Рz,
где 0,1(d)≤МZ <1(d) и Pmin<=PZ<=Pmax.

## Slide 6
Для стандарта «короткое вещественное»:
Pmax=127(10);
Pmin= – 126(10);
P=>128(10) – «превышение порядка» (больше максимально допустимого) - переполнение;
Р<= – 127(10) – «потеря порядка» (меньше минимально допустимого) - нуль.

## Slide 7
Арифметические операции над числами, представленными в экспоненциальной форме, выполняются раздельно над мантиссами и порядками.
Так как можно складывать только разряды чисел, имеющих одинаковый вес, то для сложения (вычитания) мантисс нужно, чтобы их порядки были одинаковы.
Это достигается тем, что процессор перед сложением (вычитанием) выравнивает порядки.
Порядки обязательно выравниваются до большего порядка. Если выравнивать порядки до меньшего, то может возникнуть переполнение (потеряются значимые разряды одной из мантисс, т.к. "выйдут" слева за пределы разрядной сетки процессора.).

## Slide 8
При выравнивании порядков процессор действует по следующему алгоритму:
из порядка первого операнда вычитается порядок второго;
2) если разность равна 0, то порядки равны и выполняется сложение мантисс;
3) если разность > 0, то нужно выровнять порядок второго операнда до порядка первого, а если < 0, то порядок первого операнда до порядка второго.

## Slide 9
Выравнивание порядков производится следующим образом:
в счетчик заносится разность порядков,
мантисса соответствующего операнда арифметически сдвигается вправо на один разряд,
из счетчика вычитается единица (если разность порядков >0), или прибавляется единица (если разность порядков <0)
это повторяется в цикле до тех пор, пока счетчик не станет равным 0.

## Slide 10
Когда порядки выравнены производится сложение мантисс.
После сложения мантисс процессор проверяет результат на нарушение нормализации (возможны три случая):
0,1(d)≤МZ <1(d)– нарушения нормализации нет;
2) МZ≥1 – нарушение нормализации влево, т.е. мантисса не поместилась в разрядную сетку (способы обнаружения нарушения нормализации влево такие же, как и способы обнаружения переполнения при сложении чисел с ФТ).
В этом случае выполняется операция нормализации вправо.

## Slide 11
Операция нормализации вправо:
Мантисса суммы арифметически сдвигается вправо на один разряд, а порядок увеличивается на 1.
После сдвига процессор проверяет, не превышает ли порядок суммы максимально допустимый. Если такая ситуация возникла, процессор фиксирует переполнение при сложении чисел с плавающей точкой.

## Slide 12
3) Мz<0,1(d) – нарушение нормализации вправо, т.е. старший разряд мантиссы равен 0.
В этом случае процессор в цикле применяет операцию нормализации влево.
Операция нормализации влево:
мантисса суммы арифметически сдвигается влево,
порядок уменьшается на 1,
эти действия повторяется до тех пор, пока не выполнится условие 0,1(d)≤Мz<1(d), т.е. в старшем бите мантиссы будет "1".

## Slide 13
При этом процессор проверяет, не оказался ли РZ<Pmin.
Если получается, что Рz<Pmin, то возникает исключительная ситуация – «потеря значимости».
В этом случае в некоторых процессорах результат принимается равным 0, а в других возникает исключительный случай «потеря значимости».

## Slide 14
Рассмотрим детально алгоритм сложения (вычитания) с плавающей точкой в формате КВ, входными данными для которого являются операнды X и Y, хранящиеся в оперативной памяти в формате КВ.
Извлекаются операнды из ОП и размещаются в процессоре с плавающей точкой в формате ВВ (из-за сложности структурной схемы ОА такого процессора она здесь не приводится – будет рассмотрена в других дисциплинах). Порядок и мантисса каждого операнда записываются в отдельные регистры (регистр порядка, регистр мантисс). При извлечении операнда из ОП восстанавливается скрытый бит мантиссы. Условно на лекциях и лабораторных работах ограничим разрядность регистра мантиссы 17 битами, включая знак.
С использованием арифметики целых чисел с ФТ определяется разность порядков первого и второго операндов (Рх – Ру).

## Slide 15
С учетом разности порядков выполняется денормализация одного из операндов так, чтобы порядки чисел были равны (выравнивание порядков).
Переводятся мантиссы из прямого кода в дополнительный код. С использованием арифметики дробных чисел с ФТ выполняется сложение мантисс.

## Slide 16
Определяется нарушение нормализации влево или вправо. Если нарушение есть – выполняется соответствующая операция нормализации.
Проверяется превышение максимально допустимого порядка, и если оно есть, то фиксируется переполнение.
Проверяется достижение порядком величины меньше минимально допустимой, и если оно есть, то фиксируется потеря значимости.
Если порядок в пределах допустимого мантисса суммы переводится в прямой код.
Полученный результат записывается в ОП в формате КВ (со скрытием бита мантиссы и объединением содержимого регистра порядка и регистра мантиссы).

## Slide 17
Рассмотрим примеры.
Выполнить операции сложения и вычитания над операндами X и Y.
Пример X+Y,
где X=24(8), Y= – 65(8). Представим эти операнды в формате КВ, в том виде, в котором они хранятся в ОП.
X=24(8)=10100(2)=1,0100*10100. Тогда с учетом скрытия старшего бита мантиссы получаем:
X= | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  | 
Y= – 65(8)= – 110101(2)= – 1,10101*10101. Тогда с учетом скрытия старшего бита мантиссы получаем:
Y= | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Рассмотрим выполнение алгоритма сложения по шагам.
Шаг 1. Операнды извлекаются из ОП (с восстановлением скрытого бита) и помещаются в ОА в регистры мантисс и порядков (здесь разрядность регистра мантисс равна 25, но в лабораторных работах можно ограничить до 17 бит):
РПX= | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
РМX= | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РМY= | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
РПY= | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 19
Шаг 2. Определяется разность порядков
[РПX+( – РПY)]2:
Так как разность отрицательная, нужно выровнять порядок первого операнда до порядка второго. Разность записывается в счетчик разности порядков:
РПх= | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
(– РПy)= + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
РПх+( – РПy)= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
СЧ= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 20
Шаг 3. Денормализация первого операнда.
AR(РМX,1)= | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Так как разность порядков отрицательная, то после сдвига значение счетчика разности порядков увеличивается на 1 (в противном случае его значение уменьшалось бы на 1).
СЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
СЧ= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Так как счетчик равен 0, порядки операндов выравнены

## Slide 21
Шаг 4. Перевод мантисс в дополнительный код и их сложение:
SF=1; OF=0 (нет переполнения при сложении мантисс)
Шаг 5. Так как старший числовой разряд мантиссы значащий – нет нарушения нормализации вправо. Перевод мантиссы суммы МZ в прямой код:
[РМX]2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[РМY]2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[РМZ] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[РМz]1= | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
+
=

## Slide 22
Шаг 6. Порядок результата РПZ=РПY (так как до него происходило выравнивание). Далее объединяются порядок и мантисса суммы (со скрытием старшего числового бита) в формат КВ и записываются в ОП.
Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  | 
Переводим результат из формата КВ в восьмеричную систему счисления. Получаем: Z= – 1,00001*10101= – 100001(2)= – 41(8).
Проверяем результат:
Y |  | – | 6 | 5
X | + |  | 2 | 4
Z | = | – | 4 | 1
Результат верен.

## Slide 23
Пример: Х – Y с теми же операндами.
Так как при выполнении этой операции шаги с первого по третий будут теми же, что и при сложении, покажем операцию вычитания, начиная с шага 4.
Шаг 4. Перевод мантисс в дополнительный код и вычитание (через сложение):
CF=0; SF=1; OF=1 (нарушение нормализации влево при сложении мантисс).
Шаг 5. Так как возникло нарушение нормализации влево, выполняется операция нормализации вправо (при OF=1 арифметический сдвиг вправо в дополнительном коде выполняется с вдвиганием в знаковый разряд флага CF).
[РМх]2= | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[– РМy]2= | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[РМz]2= | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 24
Порядок РПz увеличивается на 1.
AR(РМZ,1)= | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Так как старший числовой разряд мантиссы стал равен 1, нарушение нормализации устранено. Далее следует перевод мантиссы суммы МZ в прямой код:
РПz= | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
РПz= | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[РМz]1= | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 25
Шаг 6. Объединяются порядок и мантисса разности (со скрытием старшего числового бита) в формат КВ и записываются в ОП.
Переведем результат из формата КВ в восьмеричную систему счисления. Получаем:
Z=1,001001*10110=1001001(2)=111(8).
Z= | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  |  | байт |  |  |  |  |  |  | 
Проверяем результат:
Результат верен.
X | + |  | 2 | 4
Y |  |  | 6 | 5
Z | = | 1 | 1 | 1