## Slide 1
Алгоритмы умножения
чисел с ФТ

## Slide 2
Напомним алгоритмы умножения в десятичной системе счисления. Рассмотрим алгоритм умножения с младших разрядов множителя. Пусть надо умножить 121(10) на 131(10).
Рассмотрим алгоритм умножения, начиная с младших разрядов множителя. Пусть надо умножить 121(10) на 131(10).
 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | множимое
 |  |  | * | 1 | 3 | 1 | множитель
 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | начальное значение частич. произ.
 |  |  | + | 1 | 2 | 1 | + множимое (*1)
 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | суммирование частич. произ.
 |  | + | 3 | 6 | 3 |  | + сдвинутое множимое (*3)
 |  |  |  |  |  |  | суммирование
 |  |  | 3 | 7 | 5 | 1 | частичное произведение
 | + | 1 | 2 | 1 |  |  | + сдвинутое множимое (*1)
 |  |  |  |  |  |  | суммирование
 |  | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | произведение
Применение в цифровых процессорах получил именно этот способ умножения с младших разрядов множителя.

## Slide 3
В двоичной системе алгоритмы умножения в цифровых процессорах счисления используют же положения, что и в десятичной системе счисления.
Рассмотрим пример. Пусть надо умножить 1001(2) на 101(2).
Таблица умножения в двоичной системе тривиальна, и если очередная цифра множителя равна 1, к частичному произведению добавляется множимое, в противном случае – нули (т.е. частичное произведение не меняется).
Поэтому в цифровом процессоре операция умножения сводится к последовательности выполнения операций:
сложения;
сдвига.

## Slide 4
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | множимое
 |  |  | * | 1 | 0 | 1 | множитель
 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нач. значение частич. произ.
 |  | + | 1 | 0 | 0 | 1 | умножение на младший разряд
 |  |  |  |  |  |  | суммирование
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | частичное произведение
 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  | умножение на средний разряд
 |  |  |  |  |  |  | суммирование
 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | частичное произведение
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | умножение на старший разряд
 |  |  |  |  |  |  | суммирование
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | произведение

## Slide 5
Граф-схемы алгоритма умножения (Х*У) беззнаковых целых чисел
операция
"загрузка множимого"
операция "умножение"
РСМ
CF
Р2

## Slide 6
Рассмотрим пример выполнения этого алгоритма.
Умножение беззнаковых операндов на 4-разрядном процессоре
X*Y, где X = 5(8), Y= 6(8)
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4

## Slide 7
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)

## Slide 8
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
извне

## Slide 9
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | + P1 ( суммирование множимого)

## Slide 10
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | + P1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | PCM:=PCM+P1 (рез-т суммирования)

## Slide 11
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | + P1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | PCM:=PCM+P1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)

## Slide 12
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | + P1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | PCM:=PCM+P1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1

## Slide 13
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | + P1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | PCM:=PCM+P1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | + P1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | PCM:=PCM+P1 (рез-т суммирования)

## Slide 14
Продолжение
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
+ | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | + P1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | PCM:=PCM+P1 (рез-т суммирования)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)

## Slide 15
Продолжение
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
+ | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | + P1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | PCM:=PCM+P1 (рез-т суммирования)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1

## Slide 16
Продолжение
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
+ | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | + P1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | PCM:=PCM+P1 (рез-т суммирования)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)

## Slide 17
Продолжение
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
+ | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | + P1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | PCM:=PCM+P1 (рез-т суммирования)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
произведение
Проверка: 5х6=30(10) =1E(16) =00011110(2)
ст. разряды
мл. разряды
флаги
CF=0; SF=0; ZF=0; OF=0

## Slide 18
Рекомендации по реализации алгоритма умножения беззнаковых чисел в процессоре I8086.
Возможное распределение регистров:
процессор i8086 алгоритм
AX – РСМ регистр сумматора
BX – Р1 регистр множимого
DX – Р2 регистр множителя
CX – СЧТ счетчик тактов
FLAGS – РФ
CF – CF

## Slide 19
MOV bx, mn-moe
MOV dx, mn-tel
XOR ax,ax
MOV cx, 16 или 15
CLC
загрузить множимое
загрузка множителя;
обнуление регистра суммы;
установка счетчика цикла;
обнуление флага переноса.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 20
TEST dx, 1h
JZ shift
сложение РСМ и Р1
JZ shift
анализ значения младшего разряда регистра множителя

## Slide 21
RCR ax, 1
RCR dx, 1
ADD ax, bx
прибавление к частичному произведению множимого
сдвиг регистра суммы, с переносом мл. разряда в CF (очередной разряд частичного произведения, который будет записан в Р2)
сдвиг регистра множителя, с переносом очередного разряда частичного произведения из CF в Р2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 22
DEC cx
JNZ begin_mul
JNZ begin_mul
флаги будут уже установлены в регистре FLAGS
произведение будет в регистрах AX и DX:
AX – старшие разряды;
DX – младшие разряды.
уменьшение счетчика на "1" и проверка на равенство "0"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 23
Алгоритм умножения
целых чисел со знаком
в прямом коде

## Slide 24
Алгоритм (словесный) умножения целых чисел со знаком в прямом коде
1. Знак произведения определяется операцией сложения по модулю 2 знаковых разрядов операндов (сомножителей):
Знак множимого | Знак множителя | Сложение по модулю 2 | Знак произведения
0 | 0 | 0 0=0 | 0
0 | 1 | 0 1=1 | 1
1 | 0 | 1 0=1 | 1
1 | 1 | 1 1=0 | 0
2. В счетчик тактов (СЧТ) устанавливается значение на единицу меньше количества битов регистра множителя (так как на знаковый бит умножение не производится).
3. Умножаются модули операндов (по алгоритму для беззнаковых чисел).
4. Чтобы избавиться от знакового разряда множителя, который при значении СЧТ=0 будет находится в младшем разряде Р2, выполняется так называемый «дополнительный сдвиг». Это делается логическим сдвигом вправо на один бит регистра сумматора РСМ и регистра Р2 (с переносом выдвигаемого разряда из РСМ в старший разряд Р2).

## Slide 25
Рассмотрим пример выполнения этого алгоритма.
Выполнить в прямом коде умножение операндов (со знаком) X и Y на 4-разрядном процессоре
Z=X*Y.
X= -7(10), Y=6(10)
Знак Z=(знак Х) (знак У)=1 0=1
Умножение модулей Х и Y.
модуль Х=0111(2)
модуль Y=0110(2)

## Slide 26
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=3

## Slide 27
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)

## Slide 28
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1

## Slide 29
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)

## Slide 30
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Результат сложения

## Slide 31
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)

## Slide 32
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1

## Slide 33
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)

## Slide 34
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат сложения

## Slide 35
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)

## Slide 36
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=0; РСМ:=0; Р2:=Y; СЧТ=4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | РСМ:=РСМ+Р1 (+X)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1

## Slide 37
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)

## Slide 38
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | ЗН | * | * | * | ЗН | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (CF,P2):=RS((CF,P2),1); СЧТ:=СЧТ – 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | (CF,PCM):=RС((CF,PCM),1)
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | (CF,P2):=RS((CF,P2),1)
дополнительный сдвиг, чтобы избавиться от знакового разряда множителя
7(8)*6(8) =52(8)
произведение