## Slide 1
Алгоритмы
деления чисел
в цифровых процессорах

## Slide 2
Функциональная схема операционного автомата для деления
MS:=P1
MS:=P1

## Slide 3
Р1 – регистр, в который записывается делитель;
РСМ – регистр сумматора, в который перед началом деления записываются старшие n разрядов делимого, а затем (в цикле деления) в нем находится остаток от делимого;
Р2 – регистр, в который перед началом деления записываются младшие разряды делимого, а затем (в цикле деления) при сдвигах влево в него последовательно заносятся цифры частного;
СЧТ используется для подсчета количества циклов деления (работает на вычитание);

## Slide 4
СМ – n-разрядный сумматор;
МS – n-разрядный мультиплексор, который используется или для прибавления делителя (МS:=Р1), или для вычитания делителя (МS:=¬Р1 и СМ:=СМ +1);
ШФ – шинный формирователь, который подключает ШД на передачу или прием к ОП;
дизъюнктор 1 определяет равенство 0 делителя;
дизъюнктор 2 определяет равенство 0 СЧТ;
СФФ – схема формирования флагов;
РФ – регистр флагов.

## Slide 5
Алгоритм деления
целых чисел без знака

## Slide 6
Т.к. у этого ОА одна шина для обмена с ОЗУ деление распадается на три последовательно выполняемых алгоритма:
посылка старших разрядов делимого;
посылка младших разрядов делимого;
деление.
старшие разряды
делимого в РСМ
младшие разряды
делимого в РСМ
алгоритмы посылки старших и младших разрядов делимого

## Slide 8
Рассмотрим пример деления беззнаковых чисел X/Y по этому алгоритму в четырехразрядном процессоре:
X=201(8) =10000001(2);
Y=12(8)=1010(2). ;
Для четырехразрядного процессора (сумматор работает в дополнительном коде) получаем:
[X]2=10000001;
[Y]2=1010; [–Y]2=0110.

## Slide 9
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
делимое

## Slide 10
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание

## Slide 11
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!

## Slide 12
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y

## Slide 13
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено

## Slide 14
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)

## Slide 15
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)

## Slide 16
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1

## Slide 17
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)

## Slide 18
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания

## Slide 19
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | CF:=1

## Slide 20
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=1
0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
первая цифра
частного

## Slide 21
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)

## Slide 22
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ - 1

## Slide 23
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)

## Slide 24
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания

## Slide 25
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (РСМ,Р2):=Х; СЧТ:=4, CF:=0
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | +(–[Y]2) проб. вычитание
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Деление состоится!
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CF:=1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | CF:=1

## Slide 26
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)

## Slide 27
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)

## Slide 28
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1

## Slide 29
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)

## Slide 30
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания

## Slide 31
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y

## Slide 32
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Восстановлено

## Slide 33
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановлено
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CF:=0

## Slide 34
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановлено
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | CF:=0
1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)

## Slide 35
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановлено
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | CF:=0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | СЧТ:=СЧТ - 1

## Slide 36
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановлено
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | CF:=0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)

## Slide 37
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановлено
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | CF:=0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания

## Slide 38
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановлено
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | CF:=0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y

## Slide 39
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановлено
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | CF:=0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановлено

## Slide 40
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Результат вычитания
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF:=1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановлено
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | CF:=0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | СЧТ:=СЧТ - 1
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
+ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF:=0

## Slide 41
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  |  | Комментарий
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановлено
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF:=0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
остаток
частное
201(8):12(8)=12(9)(8)
12
12 14(8)=12(10)
61
50
11(8)=9(10)

## Slide 42
Алгоритм деления
целых чисел со знаком

## Slide 43
Граф-схемы алгоритма деления целых чисел со знаком в прямом коде
Посылка делимого Х

## Slide 44
Посылка делителя
и деление

## Slide 45
Словесный алгоритм деления целых чисел в формате с ФТ в прямом коде
Делятся модули операндов.
Знак частного определяется операцией сложения по «модулю 2» знаковых разрядов операндов (делимого и делителя):
Знак делимого | Знак делителя | Сложение по модулю 2 | Знак частного
0 | 0 | 0 0=0 | 0
0 | 1 | 0 1=1 | 1
1 | 0 | 1 0=1 | 1
1 | 1 | 1 1=0 | 0
Шаг 1. Запись делимого (модуль) в регистры РСМ и Р2. Младшая половина битов делителя записывается в регистр Р2, а старшая – в регистр РСМ. Запись делителя (модуль) в регистр Р1. Сброс флагов CF и OF.
Шаг 2. Проверка Р1 на равенство нулю. Если Р1 равен 0, установка OF в 1 и завершение деления (так как деление на 0 не определено).
Шаг 3. Циклический сдвиг влево Р2 и флага СF на 1 бит.
Шаг 4. Циклический сдвиг влево РСМ и флага СF на 1 бит.

## Slide 46
Шаг 5. Пробное вычитание – из старших разрядов делимого (т.е. регистра РСМ) вычитается делитель (Р1), при этом:
а) если остаток ≥ 0 (CF=1), то будет переполнение при делении, флаг OF устанавливается в единицу, деление завершается.
б) если остаток < 0 (СF=0), то деление состоится, переход к шагу 6.
Шаг 6. Циклический сдвиг влево Р2 и флага СF на 1 бит.
Шаг 7. Циклический сдвиг влево РСМ и флага СF на 1 бит.
Шаг 8. Если CF=1 (полученный остаток отрицательный), то к содержимому РСМ прибавляется содержимое Р1, иначе из РСМ вычитается Р1 (прибавляется ¬Р1+1).

## Slide 47
Шаг 9. Содержимое СЧТ уменьшается на 1. Если СЧТ ≠ 0, переход к шагу 6, иначе к шагу 10.
Шаг 10. Выполняется циклический сдвиг влево регистра Р2 и флага CF на 1 бит.
Шаг 11. Проверяется знак последнего остатка от деления (поскольку делятся модули, остаток должен быть положительным). Если CF=1, то производится восстановление остатка путем добавления Р1 к РСМ.

## Slide 48
Пример выполнения алгоритма
Разделить X/Y в четырехразрядном процессоре.
X=48(10) = 60(8)=110000(2)
Y= – 7(10) = – 7(8) = – 111(2)
В формате процессора получаем модуль делителя, минус модуль делителя, модуль делимого:
[|Y|]2=0111
[– |Y|]2=1001
[|Х|]2=00110000

## Slide 49
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0

## Slide 50
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)

## Slide 51
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)

## Slide 52
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)

## Slide 53
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания

## Slide 54
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)

## Slide 55
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)

## Slide 56
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y

## Slide 57
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат сложения

## Slide 58
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1

## Slide 59
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)

## Slide 60
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Р1 (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)

## Slide 61
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)

## Slide 62
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания

## Slide 63
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ-1

## Slide 64
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)

## Slide 65
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)

## Slide 66
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)

## Slide 67
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Исходное состояние
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (РСМ,Р2):=[¦Х¦]2; СЧТ:=3, CF:=0;OF:=0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | + Y
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат сложения
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | (CF,PСМ):=LC((CF,PСМ),1)
+ | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Результат вычитания

## Slide 68
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1

## Slide 69
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)

## Slide 70
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | +Y

## Slide 71
CF | PCM |  |  |  | P2 |  |  |  | CЧТ |  | Комментарий
+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | − Y (вычитание)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Результат вычитания
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | СЧТ:=СЧТ-1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | (CF,P2):=LC((CF,P2),1)
+ | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | +Y
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Результат сложения
Остаток=6(8)
Частное=6(8)
Проверим результат.
Модуль частного находится в регистре Р2=0110(2)=6(8), а остаток – в РСМ=0110(2)=6(8).
Определяется знак частного:
знак Z= (знак Х) (знак У)=0 1=1.
[Z]1=1110; Z= –110(2) = – 6(8).
Результат верен.
60 7
52 6(8)=6(10)
6(8)

## Slide 72
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ !