## Slide 1
Раздел 1. Полупроводники и их свойства

## Slide 2
1.1 Проводимость твердого тела

## Slide 3
Каждый отдельно взятый атом имеет в своих оболочках электроны, которые обладают определенными значениями энергии. Наибольшей энергией обладают электроны внешней оболочки, которая называется валентной. Так как в твердом теле соседние атомы оказывают влияние друг на друга, это вызывает расщепление энергетических уровней, в результате чего образуются энергетические зоны, называемые разрешенными (рисунок 1.1). При получении достаточной энергии (например, с увеличением температуры или давления) электроны покидают валентную зону атома и попадают в зону проводимости. При этом связь электрона с ядром атома теряется, и он становится свободным. В запрещенной зоне электроны находиться не могут, т.к. не обладают достаточной энергией для перехода в зону проводимости. Чем прочнее связь электронов с ядром атома, тем больше энергии необходимо для их освобождения и тем шире запрещенная зона .

## Slide 4
У диэлектриков ширина запрещенной зоны достаточно велика и поэтому они обладают изоляционным свойствами. У проводников валентная зона и зона проводимости частично перекрывают друг друга, и запрещенная зона отсутствует. Полупроводники занимают промежуточное положение между диэлектриками и проводниками. Наибольшее применение в электронике нашли такие полупроводники как германий и кремний. При повышении температуры сопротивление германия и кремния падает Этот фактор сильно влияет на стабильность работы электронных приборов, т.к. их параметры могут колебаться с изменением температуры. Сопротивление германия падает в 2 раза при повышении температуры на каждые 10 °С, а у кремния на каждые 6°С. Но при комнатной температуре кремний имеет в 1000 раз большее сопротивление, чем германий. Этим объясняется то , что в настоящее время в большинстве случаев используются кремнивые полупроводниковые приборы.

## Slide 5
1.2 Проводимость в чистых и
легированных
полупроводниках

## Slide 6
Чистыми являются полупроводники не содержащие примесей и дефектов кристаллической решетки. Атом кремния объединяет четыре своих валентных электрона с четырьмя валентными электронами соседних атомов, и они образуют между собой ковалентную связь, приводящую к образованию кристалла (рисунок 1.2). Электропроводность чистого полупроводника, возникшая за счет разрыва ковалентной связи называется собственной. Процесс образования пары "свободный электрон-дырка" называется генерацией. Процесс заполнения электроном дырки называется рекомбинацией. Переход электронов с более высокого энергетического уровня на более низкий уровень сопровождается высвобождением энергии, которая излучается в виде света, или передается кристаллической решетке в виде тепла. В равновесном состоянии, т.е без приложения внешних воздействий число пар генерации и рекомбинации в единицу времени в полупроводнике одинаково.

## Slide 7
Разность потенциалов, приложенная к чистому полупроводнику, создает поток электронов и дырок, движущихся в противоположных направлениях (рисунок 1.3)
Чистые полупроводники проводят очень маленький ток, но надо всегда помнить, что этот ток сильно зависит от температуры.
Если в полупроводник внести примесь, он будет обладать помимо собственной электропроводности
еще и примесной.
Легирование – это добавление примеси в чистый полупроводниковый материал, с целью увеличения его про-
Водимости.
При легировании используют два типа примеси:
5-ти валентная примесь(например: мышьяк, сурьма);
3-х валентная примесь (например: индий, галлий).

## Slide 8
При внесении в полупроводник атома мышьяка его четыре валентных электрона образуют ковалентные связи с атомами полупроводника. Пятый электрон мышьяка слабо связан с ядром и легко может стать свободным (рисунок 1.4). Следовательно, проводимость материала увеличивается. Такая примесь называется донорной и образует полупроводник “n” — типа В полупроводнике “n”-типа электроны являются основными носителями заряда, а дырки – не основными.

## Slide 9
При легировании 3-х валентным материалом , например
индием, у примеси не хватает одного электрона для создания всех ковалентных связей. Это создает условие для образования дырок (рисунок 1.5). В этом случае основными носителями заряда будут дырки, а не основными – электроны. Такой полупроводник называется полупроводником “p”-типа, а атомы примеси – акцепторами.
Чем сильнее легирован полупроводник, тем меньше его электрическое сопротивление.
При внесении в полупроводник одновременно донорной и акцепторной примеси, тип его проводимости определяется той примесью, концентрация которой выше.
Не основные носители заряда образуют собственную проводимость полупроводника (рисунок 1.6).

## Slide 10
1.3 Полупроводниковые
переходы

## Slide 11
Полупроводниковые переходы изготавливаются технологическими приемами путем введения примеси одного типа, например “n”, в полупроводник с меньшим количеством примеси противоположного типа. При формировании перехода подвижные заряды притягиваются к зарядам противоположного типа и дрейфуют по направлению к переходу.
Некоторые электроны проходят через переход, заполняя дырки в материале "р"-типа. Поэтому в материале “n”-типа около перехода электронов становится меньше. Как только вдоль перехода располагаются отрицательно заряженные ионы, они начинают отталкивать другие электроны и не дают им пересечь переход.

## Slide 12
Рисунок 1.7. Введение донорной примеси в полупроводник “р” - типа

## Slide 13
Область, где концентрация основных носителей уменьшена, называется обедненным слоем. Сопротивление этого слоя большое по сравнению с областями "р" и “n" типа. Объемные заряды по обе стороны перехода создают в нем электрическое поле с напряженностью Епер, которое направленно от положительно заряженного слоя к отрицательному. Это поле является ускоряющим по отношению к не основным носителям заряда и тормозящим по отношению к основным. Следовательно, в переходе возникает потенциальный барьер.
Потенциальный барьер p-n переходов образованных в германии составляет (0,3÷0,4)В, а в кремнии
(0,6÷0,8)В.

## Slide 14
При подключении внешнего источника напряжения в прямом направлении, т е. плюсом к области "р” а, минусом к области “n", потенциальный барьер снижается, что увеличивает число основных зарядов проходящих через переход.
При небольшом прямом напряжении (Uпр) потенциальный барьер остается достаточно высоким, прямой ток (Iпр) мал и растет медленно. В процессе увеличения прямого напряжения, и с того момента, когда напряженность внешнего поля (Евн), созданная источником питания превысит напряженность потенциального барьера, прямой ток растет пропорционально увеличению напряжения на переходе и даже с некоторым ускорением из-за нагрева р-n перехода, сопротивление которого с увеличением температуры уменьшается.

## Slide 15
Рисунок 1.9 Вольтамперная характеристика р-n перехода

## Slide 16
Основных носителей заряда в р-n переходе значительно больше, чем неосновных, поэтому прямой ток быстро возрастает даже при небольшом увеличении напряжения на переходе.
У кремневых переходов прямая ветвь вольтамперной характеристики смещена вправо и существенно круче, чем у германиевых и, кроме того, у кремниевых переходов обратный ток в десятки раз меньше, чем у германиевых переходов.

## Slide 17
При обратном включении р-n перехода, те минусом к области "р", а плюсом к области “n”, потенциальный барьер увеличивается, так как напряжённость внешнего поля совпадает по направлению с напряженностью перехода (Е=Евн+Епер) а, следовательно, сопротивление перехода увеличивается и обедненный слой расширяется.
С увеличением обратного напряжения и с того момента. когда потенциальный барьер становится непреодолимым для основных носителей, обратный ток растет очень медленно. Этот ток настолько мал, что им можно пренебречь, и считать, что р-n переход проводит ток только в одном направлении.

## Slide 18
Если прямой ток превысит допустимые значения, может произойти перегрев и разрушение р-n перехода.
Резкое увеличение обратного тока при превышении допустимых значений обратного напряжения (Uобр) вызывает три вида пробоя перехода:
1. Электрический, когда р-n переход не разрушается и остается рабочим при отключении источника питания;
2. Туннельный пробой, который также не сопровождается разрушением перехода и обусловлен туннельным эффектом. Этот эффект возникает в тонких сильнолегированных р-n переходах, где напряжённость электрического поля столь велика, что заряды проходят через переход практически без затрат энергии;
3. Тепловой‚ с разрушением р-n перехода.

## Slide 19
Тепловой пробой приводит к повышению температуры в переходе, при этом рвется больше ковалентных связей, обратный ток еще больше возрастает и наступает лавинообразный процесс, в результате которого
р-n переход разрушается, даже при кратковременном превышении обратного напряжения.

## Slide 20
Рисунок 1.8. Прямое и обратное включение р-n перехода

## Slide 21
Рисунок 1.1. Диаграмма энергетических уровней возможных значений энергии электрона
Вернуться назад

## Slide 22
Рисунок 1.2. Ковалентная связь в кристалле кремния
Вернуться назад

## Slide 23
Рисунок 1.3. Направление движения зарядов в полупроводнике при воздействии внешнего поля
Вернуться назад

## Slide 24
Рисунок 1.4. Образование свободного электрона при внесении в полупроводник донорной примеси.
Вернуться назад

## Slide 25
Рисунок 1.5. Образование дырки при внесении в полупроводник акцепторной примеси
Вернуться назад

## Slide 26
Рисунок 1.6. Собственная проводимость полупроводника
Вернуться назад